# Введение

Система «Альфа-С» предназначена для изготовления торговой и выставочной мебели с каркасом из легких алюминиевых профилей и панелей из разнообразных листовых материалов. Данная методика позволяет рассчитать размеры элементов в зависимости от внешних размеров изделия.

# Профили системы «Альфа-С»

Конфигурация

профиля	Наименование	Артикул

Стойка поворотная 135	С1-02

Ригель полочный	C1-03

Стойка поворотная	C1-04

Стойка поворотная	C1-041

Стойка поворотная	C1-05

Ригель	C1-06

Стойка поворотная	C1-07

Ригель	C1-08

Направляющая	C1-09

Конфигурация

профиля	Наименование	Артикул

Стойка промежуточная	C1-10

Ригель высокий	C1-12

Ригель накладной	C1-13

Ригель 1-пазовый	C1-14

Ригель 1-пазовый	C1-141

Стойка универсальная	C1-15

Направляющая верхняя	C1-16

Ригель двери-купе	C1-17

Направляющая нижняя	C1-18

Направляющая верхняя	C1-19

Направляющая нижняя	C1-20

Принятые обозначения

А - габаритные размеры оборудования в плане в мм.

B – размеры оборудования по осям стоек в плане в мм. a, b – длины ригелей в мм

H, h – размеры каркаса по вертикали в мм. L - размеры панелей и полок в мм.

S – зазоры в мм.

# Расчет длин профилей каркаса

В системе «Альфа-С» ригеля примыкают к стойкам непосредственно, без промежуточных деталей. Длины ригелей определяются в зависимости от размеров конструкции в плане и от варианта сочетания стоек (Рис.1)

## Рис. 1

Полученные размеры округляются до 1 мм.

Ограничения

- Минимальная длина ригеля – 95мм (для размещения 2-х замков). Поэтому:

А149мм, A1158мм, A2141мм, A3131мм, A4140мм, A5152мм B1131мм, B2131мм, B3133мм, B4135мм

- Расстояние от пола до нижнего торца стойки для установки регулируемых по высоте опор принимается равным 30мм.

- Высота вертикальных стоек равна высоте оборудования за вычетом высоты ножек и высоты верхней обвязки из С1-04 c угольниками (27мм), если они есть.

Далее необходимо выбрать количество поперечных обвязок и расстояние между ними исходя из необходимого количества полок на ригелях, из необходимости упрочнения конструкции, а также для

получения определенного дизайна.

Для примера приведем размеры типового каркаса витрины с верхним фризом (Рис.2).

В этом каркасе 2 обвязки из ригелей С1-03 (2 полки на ригелях), нижняя обвязка

из ригелей С1-12 (нижняя полка на полкодержателях) и верхняя обвязка из профиля С1-04 c угольниками С3-03.

Вертикальные стойки С1-04.

## Для данного каркаса потребуется:

Стойка C1-04  L=1973мм	- 4 шт. Заглушка C2-06	-   4 шт.

| Ригель С1-03 Ригель С1-03 | L=946мм L=446мм | 4 шт. 4 шт. |
| --- | --- | --- |
| Замок К019 |  | - 16 шт. |
| Верхняя обвязка из профилей: |
| C1-04 | L=946мм | - 2 шт. |
| С1-04 | L=446мм | - 2 шт. |
| Угольник 90С3-03 - 4 шт. |

## Рис. 2

# 4. Расчет длин профилей каркаса с применением стойки C1-02.

Расчет каркасов с профилем С1-02 необходимо начать с расчета габаритов оборудования в плане. Приведем геометрические формулы для основных форм оборудования.

Рис.3	Задано: А1, A2 ,A3	Рис.4	Задано: А1, A2, A3

Рис.5	Задано: А1, A2 ,A3	Рис.6	Задано: А1, A2, A3

Рис.7	Задано: А1	Рис.8	Задано: А1 Полученные размеры округляются до 1мм.

Примечание: A2 на рис.8 для восьмигранника округляется до 1 мм.

Если задано А2, то A1=2.415A2 c округлением результата до 1мм в большую сторону.

Исходя из полученных габаритных размеров в плане, рассчитать длины ригелей по формулам рис.1

Для примера приведем расчет типового каркаса углового глухого прилавка на рис.9.

В этом каркасе верхняя обвязка из профиля С1-04 с угольниками С3-03 и С1-04, средняя неполная обвязка из ригелей С1-03 (один угол полки опирается на полкодержатель) и нижней обвязки из ригелей С1-12 (полка на полкодержателях). Вертикальные стойки C1-02 и С1-04.

## Для данного каркаса потребуется:

Стойка C1-04  L=873мм	- 3 шт.

Заглушка C2-06	- 3 шт.

Стойка С1-02  L=873мм	-2 шт.

Заглушка C2-10	- 2 шт.

Ригель С1-03   L=446мм	- 1 шт.

Ригель С1-03   L=116мм	- 2 шт.

Ригель С1-12   L=446мм	- 3 шт.

Ригель С1-12   L=116мм	- 2 шт.

Замок К019	- 26 шт.

Верхняя обвязка из профилей:

C1-04	L=446мм	- 3 шт.

C1-04	L=116мм	- 2 шт.

Угольник 90С3-03	- 3 шт.

Угольник 135С3-04	- 2 шт.

## Рис. 9

# 5. Определение размеров панелей.

Размеры панелей из стекла, ЛДВП, зеркала и других материалов толщиной S=4мм рассчитываются одинаково. На рис.10-21 приведены рекомендуемые величины захода панелей в паз профиля и величины зазора между панелью и профилем с одной стороны.

## Рис.10	Рис.11	Рис.12	Рис.13

## Рис.14	Рис.15	Рис.16	Рис.17

## Рис.18	Рис.19	Рис.20	Рис.21

Горизонтальный и вертикальный размеры панелей считают исходя из соответствующего размера проема между профилями каркаса + 2 захода в пазы (справа и слева или сверху и снизу) выбираемые в зависимости от типа обрамляющего профиля.

Для примера рассчитаем панели для проемов каркаса на рис.22. Проем:	300 – по горизонтали,

417 – по вертикали, Размеры панели = L1=а+10=310мм, L2=h2+10=427мм

Проем:	300 – по горизонтали

200 – по вертикали, Размеры панели = L1=а+10=310мм, L2=h2+10=210мм

Примечание:

Приведенные формулы расчета размеров панелей носят рекомендательный характер. Размеры панелей в конкретном случае могут отличатся от рекомендованных, но для обеспечения собираемости должно выполнятся условие: S0.75мм, обеспечивающее компенсацию

## Рис. 22

допускаемых неточностей при нарезке профилей и панелей.

## Здесь и далее расчеты ведутся с учетом того, что профили нарезаются с точностью 0.5мм, ДВП и стекло – с точностью 1мм.

# 6.Определение размеров полок на ригелях.

Для конструкций оборудования любых форм размеры полок на ригелях рассчитываются исходя из

габаритных размеров оборудования в плане с зазором по контуру 1мм.

## Рис.24

## Рис. 23

В отдельно стоящих конструкциях c применением стоек С1-04 полки рассчитывают исходя из габаритов конструкции в плане.

## Рис.25

В пространственных конструкциях c применением стоек С1-10 и С1-15 полки рассчитывают исходя из размеров по осям конструкции в плане.

## Рис.26

Пример расчета полки на ригелях в конструкциях с применением стоек C1-02.

## Рис.27

Пример расчета полки на ригелях в конструкциях с применением стоек C1-02.

# 7.Определение размеров полок на полкодержателях.

В конструкциях любых форм размеры полок на полкодержателях рассчитываются исходя из размеров оборудования в плане, причем со стороны распашных створок полка отступает от габарита на 27мм, а по остальному контуру на 12мм.

Полки на полкодержателях изготавливаются из стекла S=6мм и более с обработкой кромок, из ДСП S=16мм и более с отделкой торцов.

## Рис.28

## Рис.29

## Рис.30

## Рис.31

## Рис.32

В отдельно стоящих конструкциях с применением стоек С1-04 полки рассчитывают исходя из габаритов конструкции в плане.

В отдельно стоящих конструкциях и в линиях с применением стоек С1-10 полки рассчитывают исходя из габаритов конструкции и размеров по осям стоек в плане.

# 8.Определение размеров столешниц на стеклодержателях.

Для конструкций оборудования любых форм размеры столешниц на стеклодержателях рассчитываются исходя из габаритных размеров оборудования в плане с зазором по контуру 0.5мм.

Столешницы кладутся сверху на

стеклодержатели.	Рис.33

В конструкциях с верхней обвязкой из ригелей С1-03 столешницей является полка на ригелях (расчет см. раздел 3).

Формулы для расчета представлены на рис.33, 34, 35.

## Рис.34	Рис.35

## Рис.36

# 9.Определение размеров распашных дверок на поворотных петлях.

Размеры распашных дверок рассчитываются исходя из размеров окна в каркасе по формулам на рис.36, 37.

## Рис.37	Рис.38

Рекомендуемые материалы: Стекло S=5мм с обработкой кромок по контуру.

ЛДСП S=6мм с отделкой кромок по контуру.

# 10.Определение размеров  раздвижных дверок.

Размеры раздвижных дверок рассчитываются исходя из размеров окна в каркасе по формулам рис.38. Расчёт для дверок из стекла и пластика S=3мм

производится одинаково.

## Рис.38

Дверка раздвижная состоит горизонтальных и вертикальных направляющих С1-09, двух одинаковых

кусков стёкол или двух одинаковых кусков пластика S=3мм.

При необходимости устанавливаются ручки

и реечный замок.

Рекомендуемые материалы: Стекло S=5мм с обработкой кромок по контуру.

Пластик S=3мм.

# 11.Определение размеров дверок-купе.

Размеры дверок-купе рассчитываются исходя из размеров окна в каркасе по формулам на рис.39.

## Рис.39

## Для примера, при а=600мм и h=400мм в комплект дверок-купе входит:

направляющая С1-16 L=600мм – 1 шт. направляющая С1-18 L=600мм – 1 шт. опора С1-17  L1=312мм  – 2 шт. уплотнитель НЧ-59 L=312м – 2шт.

Стекло S=5мм L1=312мм, L2=365мм – 2шт.

Ролик С5-07 – 4шт.

Ручка – 2шт.

Замок штырьковый – 1шт. (при необходимости)